Согласовано                                                                                              Утверждено

И.О.Начальника ТО                                                                       Постановлением  администрации

Управления Роспотребнадзора                                                               МР «Лакский район»

по РД в Кулинском районе                                                                     от 18 мая 2021 г.  №80

_________               Сулейманова Л.Г.                                               ______________Магомедов Ю.Г.

Генеральная схема санитарной очистки территории МР «Лакский район»

с подведомственной территорией

2021 г.

Введение

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных бытовых отходов, а также уборке территорий населенных пунктов. Генеральная схема очистки территории МР «Лакский район» с подведомственной территорией Лакского района - проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению отходов и уборке территорий. Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств. Проектные решения схемы направлены на внедрение раздельного сбора, максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов и минимизацию общего объема размещаемых отходов, а также на развитие технической базы системы обращения с коммунальными отходами. Схема разработана на срок с выделением I очереди мероприятий на 5 лет, и выделением расчетного срока на 20 лет, т.е. до 2039 года. Через каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений (с учетом динамики развития промышленности, производства, инфраструктуры и численности проживающего населения).

Основанием для разработки генеральной схемы санитарной очистки послужили:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

- Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

- Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

- СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

- СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

- СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

- Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)

- ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

- Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

- Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»

- Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»

- Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.

- «Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Генеральная схема очистки территории Лакского муниципального района направлена на решение комплекса работ по организации, сбора, вывоза и размещения бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

1.2 Краткая характеристика МР «Лакский район с подведомственной территорией Лакского района и природно-климатические условия

Район расположен в пределах бассейна Кази-КумухскогоКойсу и горных хребтов. Южный хребет, Дюльтыдаг, является одним из самых высоких в пределах Дагестанской части Кавказских гор (высшие точки — г. Дюльтыдаг на границе с Гунибским районом, 4127 м, и г. Балиул на границе с Рутульским районом, 4007 м).

Границы Лакского района были установлены в 1929 году; последнее их утверждение проведено Законом Республики Дагестан № 6 «О статусе и границах МО РД» 3.01.2005 года».

Удаленность от г. Махачкалы как центра республики Дагестан 176 км, удаленность от ключевых магистралей - до ближайшей железнодорожной станции Буйнакск - 120 км. Кроме того, район характеризуется вытянутостью в меридиональном направлении, вдоль реки Кази-КумухскоеКойсу – отсюда расстояние между крайними селами района достигает 40-50 км, а среднее расстояние от райцентра до крайнего населенного пункта - 21-25 км. Однако, при всем этом, следует отметить и определенную выгоду такого положения: не периферийное, а полупериферийное положение относительно всего Дагестана, и более того, центральное в пределах нагорного Дагестана.

Лакский район имеет три климатические зоны. Северная часть отличается теплым климатом, центральная часть охвачена умеренным климатом. В южной, альпийской части с холодным климатом.

Район расположен на одном из транзитных горных путей из долинного Дагестана – через Левашинский район) в более южные территории республики и  в южное зарубежье, в Азербайджан и далее (через перевал Лаказани, на границе с Рутульским районом), а также к Каспийскому побережью Дагестана в районе г. Белиджи (через Кулинский район). Следует также отметить как достоинство придолинное расположение района -  исключительно в пределах бассейна  Кази-КумухскогоКойсу, защищенное с трех сторон горными хребтами. При этом южный хребет, ДюльтыДаг, является одним из самых высоких в пределах Дагестанской части Кавказских гор (высшие точки – горы ДюльтыДаг на границе с Гунибским районом, 4127 м, и горы Балиул на границе с Рутульским районом, 4007 м).

Территория Лакского района занимает 703,91 тыс. га. Среднегодовая численность постоянного населения района составляет 12 тыс. человек, плотность населения составляет 17,1 человек на 1 кв.м. Характерной особенностью Лакского района является многонациональный состав населения, всего в районе проживает население 15 разных национальностей. Среди них:

-лакцы – 95,8 %,

-даргинцы – 2,3 %,

-аварцы -1,1 %,

-русские – 0,1 %,

-представители других народов – 0,7 %.

Территория

земли сельскохозяйственного назначения – 89448 га

из них:

-в пользовании муниципального района – 28747 га

-в пользовании хозяйств отгонного животноводства РД - 60701 га

земли лесного фонда – 1088 га

земли водного фонда – 0 га

земли запаса – 4207 га

земли поселений – 321 га

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи – 110 га

из них земли транспорта - 106 га, в том числе

автомобильные дороги - 106 га

земли находящиеся под постройками – 101 га

земли находящиеся под дорогами – 378 га

болота – 2 га

прочие земли – 40855 га

Природные ресурсы

Климатические условия Лакского района определяются континентальным положением его территории. В целом климат характеризуетсяумеренно теплым летом и малоснежной, не очень холодной зимой при умеренной влажности.

Климатические условия района в целом благоприятны для проживания населения и ведения сельского хозяйства, в большей степени для ведения животноводства.

Вся территория представляет собой сложную горную территорию с высотами 800-3000 м. и занимает центральную часть Дагестана от  Цудахара по бассейну реки Кази-Кумухскоекойсу до его верховьев. Территория района южным узким кольцом обращена в сторону главного Кавказкого хребта и отделена от него высокими вершинами Дюлты-Дага (4127) м. Акулалу, Па-Баку, Кюкма.

Сейсмическая активность района оценивается 7-8 баллов.

Исследования наличия в районе полезных ископаемых не проводились.  За исключением бутового камня и глины, иные полезные ископаемые в районе не обнаружены, хотя в природе встречается каменный уголь, торф, кварцы, огнеупорная глина, белая глина, горный хрусталь, сернистое железо, сернисто-щелочные воды и др.

Климатические условия Лакского района определяются континентальным положением его территории. В целом климат характеризуется умеренно теплым летом и малоснежной, не очень холодной зимой при умеренной влажности.	

В среднем на территории района выпадает около 619 мм осадков в год. 
Среднегодовая относительная влажность воздуха - 65 %.	
Среднегодовая температура воздуха составляет +6,6 С, средне зимняя - 4 С. Абсолютный минимум - 26 С.	

Климатические условия района в целом благоприятны для проживания населения и ведения сельского хозяйства, в большей степени для  ведения животноводства

Главная река Лакского района – Кази-Кумухскоекойсу, начинается из вечных ледников ДюлтыДага и течет с юга на север на протяжении всего района, в которую впадают многочисленные малые реки. Ее русло находится в глубоком ущелье. В целом долина реки также весьма узка, но в районе Кумуха она заметно расширяется. Главная река имеет неплохой гидротехнический потенциал. В 1930-40 годы прошлого столетия в районе было до семи ГЭС.	

В основном для питья используются  родниковые воды.
Для орошения используют воду из реки  Кази-Кумухскогокойсу, имеются насосные станции на местности Ардарару, и с.Щара.

Проблема: нехватка питьевой воды в зимнее время, так как имеющиеся источники, включая и родниковые воды, в это время года замерзают. 
Перспективы: Возможно использование гидроэнергетического потенциала реки Кази-Кумухскоекойсу.	

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые.
Вся территория представляет собой сложную горную территорию с высотами 800-3000 м. и занимает центральную часть Дагестана от Цудахара по бассейну реки Кази-Кумухскоекойсу до его верховьев. Территория района южным узким кольцом обращена в сторону главного Кавказского хребта и отделена от него высокими вершинами Дюлты-Дага (4127) м. Акулалу, Па-Баку, Кюкма.


В геологическом строении преобладают трещиноватые известняки, подстилаемые  аргилитоподобными глинами, сланцево-песчаниковыми толщами и мергелями.	

Исследования наличия в районе полезных  ископаемых не проводились. За исключением бутового камня и глины, иные полезные ископаемые в районе не обнаружены, хотя в природе встречается каменный уголь, торф, кварцы, огнеупорная глина, белая глина, горный хрусталь, сернистое железо, сернисто-щелочные воды и др.	

Почвенно-растительный покров	

В целом почвенный покров горных территорий района беден - отличается тонким гумусовым  горизонтом. При этом в Кумухской котловине зафиксированы уникальные для Дагестана горные  черноземы. Эта плодородная котловина, а также прилегающее к ней плато, издревле были одной из важнейших житниц горного Дагестана. Основные просторы района занимают альпийские луга и высокогорные пастбища. Лесные массивы и кустарники составляют всего 2% территории района. Леса представлены смешанными лиственными породами и сосняком. Площадь, занимаемая лесными массивами и кустарниками, составляет 1512 га в, том числе сосняк смешанный дубово-грабово-березовый - 1412 га.

Рекреационный ресурс Кавказских гор, их курортно-оздоровительная привлекательность не имеют равных на всем российском пространстве, а для его активной востребованности необходимо организовать туристическую деятельность. Здесь, с одной стороны, легенды, мифы о подвигах, которые были в истории Лакии, с другой - очень живописные места, в том числе и с каменными домами на краю скал, а с третьей, - желание хорошо зарабатывающих людей получить во время отпуска массу экзотики, чистого воздуха, простой еды и приключений. В последние годы количество туров, имеющих стержнем легкий экстрим и необычность, очень быстро растет. Очевидно, что при подъеме туристической отрасли осуществляется поддержка или даже ренессанс местной культуры. При этом древняя архитектура, ремесленные производства, так развитые некогда в Лакии, одежда отцов и дедов - все это и многое другое потребуется для приема гостей.

Карта территории

Карта с графическим изображением установленных границ и указанием всех населенных пунктов, расположенных на территории Лакского района

Административно-территориальное устройство.

Центром муниципального образования является Кумух.

Площадь территории муниципального образования составляет 70391 га (703,91 км2).

Численность населения муниципального образования составляет 11805 человек (по состоянию на 01.01.2020 г.).

Центр муниципального образования расположен в 176 км от республиканского центра г. Махачкала.

В состав муниципального образования входит 19 сельских поселений.

На территории муниципального образования находится 49 населенных пунктов, из них на отгонных землях 7.

Сведения об муниципальных образованиях

Таблица №1

| Населенный пункт | Площадь территории (га) | Численность населения (чел) | Удаленность от центра МО (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «сельсовет Буршинский» (36,6 кв.км.) |
| с. Бурши | 4 | 186 | 22 |
| с. Арцалу | 6 | 114 | 221 |
| МО «сельсовет Камахальский» (14,94 кв.км.) |
| с. Камахал | 5 | 41 | 20 |
| с. Палисма | 3 | 12 | 22 |
| с. Сангар | 7 | 201 | 310 |
| МО «сельсовет Карашинский» (34,94 кв.км.) |
| с. Караша | 3 | 138 | 11 |
| с. Арусси | 6 | 180 | 330 |
| с. Гуйми | 2 | 68 | 15 |
| МО «село Кара» (16,48 кв.км.) |
| с. Кара | 8 | 541 | 22 |
| МО «сельсовет Кубинский» (16,18 кв.км.) |
| с. Куба | 8 | 410 | 25 |
| с. Турзин | 7 | 410 | 220 |
| МО «сельсовет Кубринский» (13,03 кв.км.) |
| с. Кубра | 7 | 188 | 7 |
| с. Гущи | 4 | 64 | 6,5 |
| МО «сельсовет Кулушацкий» (13,03 кв.км.) |
| с. Кулушац | 6 | 61 | 6 |
| с. Чуртах | 6 | 182 | 8,5 |
| с. Читур | 4 | 103 | 4,5 |
| с. Лугувалу | 4 | 40 | 320 |
| МО «сельсовет Куминский» (23,0 кв.км.) |
| с. Кума | 10 | 481 | 12 |
| с. Багикла | 5 | 86 | 15,2 |
| МО «сельсовет Кумухский» (41,33 кв.км.) |
| с. Кумух | 51 | 2017 | 0 |
| с. Убра | 6 | 45 | 5,4 |
| МО «сельсовет Кундынский» (33,77 кв.км.) |
| с. Кунды | 15 | 776 | 21 |
| с. Шахува | 6 | 44 | 18 |
| с. Харазма | 5 | 119 | 320 |
| МО «сельсовет Курклинский» (24,95 кв.км.) |
| с. Куркли | 7 | 445 | 14 |
| с. Чукна | 6 | 166 | 18 |
| МО «сельсовет Унчукатлинский» (29,53 кв.км.) |
| с. Унчукатль | 14 | 445 | 9 |
| с. Камаша | 2 | 26 | 10 |
| с. Баласма | 8 | 320 | 310 |
| МО «сельсовет Уринский» (16,82 кв.км.) |
| с. Ури | 8 | 150 | 18 |
| с. Мукар | 6 | 216 | 16 |
| МО «село Хулисма» (29,92 кв.км.) |
| с. Хулисма | 5 | 300 | 12 |
| МО «сельсовет Хунинский» (36,86 кв.км.) |
| с. Хуна | 5 | 167 | 6 |
| с. Турцы | 2 | 36 | 7 |
| с. Лахир | 5 | 44 | 8,5 |
| с. Курла | 4 | 82 | 11,5 |
| с. Вирата | 1 | 44 | 13 |
| с. Шуни | 4 | 30 | 8,5 |
| с. Иниша | 7 | 129 | 12 |
| МО «сельсовет Хуринский» (37,47 кв.км.) |
| с. Хури | 16 | 516 | 2 |
| с. Хурукра | 13 | 200 | 4 |
| с. Хуты | 6 | 63 | 7 |
| с. Кукни | 6 | 64 | 9 |
| МО «сельсовет Хурхинский» (18,35 кв.км.) |
| с. Хурхи | 10 | 627 | 9 |
| с. Кундах | 3 | 36 | 11 |
| МО «село Щара» (7,37 кв.км.) |
| с. Щара | 12 | 615 | 8 |
| МО «сельсовет Шовкринский» (15,98 кв.км.) |
| с. Шовкра | 7 | 589 | 3,5 |
| с. Говкра | 3 | 74 | 4,5 |
| с. Тулизма | 3 | 73 | 6,5 |

Органы местного самоуправления

Таблица №2

| Наименование представительного органа | МУ «Собрание депутатов МР Лакский район»» РД |
| --- | --- |
| Срок полномочий | 2015-2020 |
| Установленная численность депутатов | Всего 39 | Фактически 39 | Кворум 26 |
| Дата избрания представительного органа в правомочном составе | 21 октября 2015 года | депутатов 39 |
| Каким порядком сформирован представительный орган | Делегированием из МО СП |

Адрес местонахождения представительного органа: 368360, Республика Дагестан, Лакский район, с.Кумух.

e-mail:Lakraisob@mail.ru

# Лакский район имеет три климатические зоны. Северная часть отличается теплым климатом, благоприятна для разведения садов, посевовкукурузы и т.д. Центральная часть охвачена умеренным климатом, благоприятна для посевов зерновых. В южной, альпийской части с холодным климатом, культивируются бобовые. Район богат альпийскими лугами и высокогорными пастбищами. Лесной массив составляет 1088 га, земли отгонного животноводства 102010 га. Земли район благоприятны для выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

# Села расположены преимущественно у подножия гор, отличаются большой скученностью домов. В административных границах района расположено 42 населенных пункта, прикутанской зоне – 8.

# Расстояние между крайними селами района 40-50 км, от райцентра до крайнего населенного пункта 21-25 км, до ближайшей железнодорожной станции – 120 км. Почти все села района связаны между собой и райцентром грунтовыми дорогами, чем усложнен проезд в зимнее время и ненастье.

# Существующее состояние и развитие муниципального района «Лакский район» с подведомственной территорией Лакского района на перспективу

Район обладает большим экономическим потенциалом. Анализ конъюнктуры рынка показывает, что сохраняется дефицит на экологически чистые продукты сельскохозяйственного производства. В районе для разрешения данной проблемы имеются все условии для инвесторов, которые дадут возможность удовлетворить возросшие потребности населения в экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 
Основной и единственной отраслью экономики в районе является сельское хозяйство. Общая площадь сельхозугодий составляет 104,8 тыс. га, из них пашня – 4,4 тыс. га. В структуре сельскохозяйственных угодий основная доля приходится на пастбища и сенокосы (89 %). Доля интенсивных сельскохозяйственных угодий (пашня и многолетние насаждения), низкая – 4,2 и 0,2 %. По форме собственности 86 % сельхозугодий принадлежит сельхозорганизациям, 1,7 % КФХ и 1,1 % ЛПХ.

Как и во всех высокогорных районах республики, расположенных в зоне субальпийских пастбищ, основной специализацией является животноводство, с преобладанием отгонного животноводства.

Приоритетным является животноводство, для развития которого имеются благоприятные природно-климатические условия и необходимые пастбища. Инвестиционная привлекательность района выражается в наличии большого объема сельскохозяйственной продукции, которая может быть переработана, что даст возможность создания дополнительных рабочих мест, получения дохода и увеличения поступлений в разные уровни бюджетов.

Интерес инвесторов может вызвать также гидроресурсы, где есть возможность строительства малых ГЭС.	
Район имеет большой неиспользуемый потенциал для развития туризма, так как здесь много мест паломнического характера, уникальных горных ландшафтов и объектов культурного наследия. Местность Лакского района – гористая, климат – умеренно-континентальный. По природным показателям район является достаточно привлекательным для развития рекреации и туризма.

Реки в сочетании с лесными массивами являются хорошим природным потенциалом для развития туристско-рекреационной деятельности.

Сочетание гор, леса и наличие речной сети на территории Лакского района образуют уникальные ландшафты, которые составляют потенциал для организации экологического туризма (экотуризма).	

На территории района историко-культурный потенциал представлен памятниками истории, архитектуры, археологии и искусства, которые находятся под охраной государства. Их на территории района более 100 памятников регионального значения.	

Для привлечения инвесторов в административных границах района имеются свободные инвестиционные площадки, такие как:
здание незавершенного строительства больницы, на базе которого можно построить предприятие по выпуску промышленной продукции ;
бывшее здание больницы, на базе которого можно организовать пансионат для реабилитации лиц преклонного возраста или постоянно действующий пионерский лагерь.

Сведения о количестве населения и домостроениях

Таблица №3

| № | Наименование населенных пунктов | Количество населения | Количество домов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | частные | многоквартирные |
| 1 | Багикла | 86 | 24 |  |
| 2 | Бурши | 186 | 48 |  |
| 3 | Виратта | 44 | 10 |  |
| 4 | Говкра | 74 | 21 |  |
| 5 | Гуйми | 68 | 22 |  |
| 6 | Гущи | 64 | 16 |  |
| 7 | Иниша | 129 | 43 |  |
| 8 | Камахал | 41 | 10 |  |
| 9 | Камаша | 26 | 11 |  |
| 10 | Кара | 541 | 148 |  |
| 11 | Караша | 138 | 35 |  |
| 12 | Куба | 410 | 113 |  |
| 13 | Кубра | 188 | 37 |  |
| 14 | Кукни | 64 | 22 |  |
| 15 | Кулушац | 61 | 25 |  |
| 16 | Кума | 481 | 94 |  |
| 17 | Кумух | 2017 | 587 | 8 |
| 18 | Кундах | 36 | 6 |  |
| 19 | Кунды | 776 | 207 |  |
| 20 | Куркли | 445 | 112 |  |
| 21 | Курла | 82 | 19 |  |
| 22 | Лахир | 44 | 12 |  |
| 23 | Мукар | 216 | 50 |  |
| 24 | Паласма | 12 | 5 |  |
| 25 | Тулизма | 73 | 21 |  |
| 26 | Турцы | 36 | 12 |  |
| 27 | Убра | 45 | 13 |  |
| 28 | Унчукатль | 445 | 139 |  |
| 29 | Ури | 150 | 63 |  |
| 30 | Хулисма | 300 | 118 |  |
| 31 | Хуна | 167 | 39 |  |
| 32 | Хури | 516 | 84 |  |
| 33 | Хурукра | 200 | 34 |  |
| 34 | Хурхи | 627 | 158 |  |
| 35 | Хуты | 63 | 28 |  |
| 36 | Читур | 103 | 34 |  |
| 37 | Чукна | 166 | 61 |  |
| 38 | Чуртах | 182 | 56 |  |
| 39 | Шара | 615 | 160 |  |
| 40 | Шахува | 44 | 20 |  |
| 41 | Шовкра | 589 | 134 |  |
| 42 | Шуни | 30 | 13 |  |

Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры

Таблица №4

| № | Наименование объектов | Количество объектов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больница | 1 | 1 койка | 50 |
| 2 | Аптеки | 2 | 1кв.м.торговой пл | 86кв.м |
| 3 | Поликлиника | 1 | 1 посещение | 20000,0 |
| 4 | ФАПы и ФП |  | 1 посещение |  |
| 5 | Школы | 16 | 1 учащийся |  |
| 6 | Детские сады | 2 | 1 воспитанник | 180 |
| 7 | Спортшкола | 1 | 1 учащийся | 350 |
| 8 | Музыкальная школа | 1 | 1 учащийся | 200 |
| 9 | ДК райцентр | 1 | 1 место | 2000 |
| 10 | Клубы, дома культуры |  | 1 место | 12000 |
| 11 | Библиотеки | 17 | 1 место | 6000 |
| 12 | Магазины промтоварные |  | 1 кв. м | 12000 |
| 13 | Магазины продовольственные |  | 1 кв. м | 12000 |
| 14 | Объекты общественного питания | 5 | 1 место | 2000 |
| 15 | Палатки(киоски) |  |  | 4000 |
| 16 | Рынок | 1 |  | 2000 |
| 17 | Складские помещения |  |  |  |
| 18 | Спортзали | 2 |  | 100 |
| 19 | Стадионы | 3 |  | 100 |
| 20 | Парикмахерская | 1 | 1 посадочное место | 1 |
| 21 | Автомастерская | 1 | 1 машино-место | 1 |
| 22 | Автозаправочные станции | 2 | 1 машино-место |  |
| 23 | Автостоянки и парковки | 2 | 1 машино-место |  |
| 24 | Администрация МР «Лакский район» | 1 | 1 сотрудник | 39 |
| 25 | МКУК «Центр традиционной культуры народов России» в Лакском районе | 1 | 1 сотрудник | 44 |
| 26 | МКОУ «Кумухская средняя школа» | 1 | 1 сотрудник/1 учащийся | 77/310 |
| 27 | Отдел МВД | 1 | 1 сотрудник | 110 |
| 28 | ГБУ РД «ЦСОН в МР «Лакский район» | 1 | 1 сотрудник | 79 |
| 29 | ГБУ «Ветеринарное управление» | 1 | 1 сотрудник | 78 |
| 30 | Почта | 1 | 1 сотрудник | 33 |
| 31 | Здравоохранение | 1 | 1 сотрудник | 8212 |
| 32 | ОАО «Дагестанская сетевая компания» в Лакском районе | 1 | 1 сотрудник | 32 |
| 33 |  |  |  |  |

Сведения о населении муниципального образования

Демографические показатели

Динамика роста населения муниципального образования по годам:

Таблица № 5

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числен-ность, чел. | 11951 | 12670 | 12161 | 12000 | 12038 | 11984 | 12000 | 11892 | 11915 | 12075 | 11805 |

Коэффициент естественного прироста(+)/убыли(-) населения
(на 1 тыс. чел, ед.) в МР «Лакский район» составил:

Таблица №6

| Год | РФ | СКФО | Муниципальное образование |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | -0,9 | 7,1 | 5,8 |
| 2018 | -1,6 | 6,9 | 6,9 |

Рассмотрев динамику роста населения муниципального образования за 10 лет, наблюдаем уменьшение численности населения. Снижение численности населения МР «Лакский район» за период с 2009 года по 2019 годы составил 146 человек (1,2%), то есть показатель рождаемости превышает показателя смертности. В МР «Лакский район» имеется существенная тенденция к увеличению естественного прироста населения, что является показателем положительного развития муниципального образования.

Уровень жизни населения

Труд и занятость

Таблица № 7

| № | Наименование показателей | Всего | мужчин | женщин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения на 01.01.2020г. | 11805 | 5743 | 6062 |
| 2 | Экономически активное население (занятое трудоспособное население и безработные-трудоспособные граждане, ищущие работу и готовые приступить к ней) | 6083 |  |  |
| 3 | Трудовые ресурсы – всего в том числе | 6083 |  |  |
|  | а) трудоспособное население в трудоспособном возрасте (муж. 16-64 лет, жен. 16-59 лет) | 5953 |  |  |
|  | б) работающие лица старше и младше трудоспособного возраста, из них: | 130 |  |  |
|  | - работающие пенсионеры и инвалиды | 130 |  |  |
|  | - работающие подростки до 16 лет | 0 |  |  |
| 4 | Занятое трудоспособное население – всего | 4591 |  |  |
|  | а) в общественном хозяйстве | 1531 |  |  |
|  | б) самозанятое трудоспособное население | 2526 |  |  |
|  | в) учащиеся в трудоспособном возрасте (16 лет и старше), обучающиеся с отрывом от производства | 534 |  |  |
| 5 | Незанятое трудоспособное население | 1492 |  |  |
| 6 | Экономически неактивное население (все не работающие и не ищущее работу трудоспособное население) | 1492 |  |  |
|  | а) лица трудоспособного возраста обучающиеся с отрывом от производства | 534 |  |  |
|  | б) трудоспособные граждане, занятые в домашнем личном хозяйстве | 958 |  |  |
| 7 | Реальный резерв незанятого трудоспособного населения | 1492 | 730 | 762 |
| 8 | Зарегистрированных в службе занятости |  | 455 | 196 | 259 |
|  | из них | за отчетный период | 0 | 0 | 0 |
|  | а) присвоен статус безработного | на конец отчетного периода | 61 | 21 | 40 |
|  |  | за отчетный период | 258 | 98 | 160 |
|  | б) назначено пособие по безработице | на конец отчетного периода | 61 | 21 | 40 |
|  |  | за отчетный период | 258 | 98 | 160 |
| 9 | Вакантные рабочие места | 0 |  |  |
| 10 | Молодёжь (общая численность по МО)16 - 29 лет | 2353 | 1228 | 1125 |
| 11 | Лица предпенсионного возраста (муж. 62-64 лет, жен. 57-59 лет) | 245 | 128 | 117 |
| 12 | Уровень общей безработицы, % | 7,5 |  |  |
| 13 | Уровень регистрируемой безработицы, % | 1,2 |  |  |

Характеристика объектов социальной инфраструктуры поселений

Таблица №8

| № п. п. | Название населенного пункта | Объекты образования | Объекты медицинского обслуживания | Объекты торговли | Объекты культуры и отдыха | Спортивные объекты | Культовые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багикла | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | Бурши | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | Виратта | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Говкра | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Гуйми | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Гущи | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Иниша | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Камахал | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Камаша | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Кара | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 11 | Караша | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 12 | Куба | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 13 | Кубра | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 14 | Кукни | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 15 | Кулушац | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 16 | Кума | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 17 | Кумух | 5 | 2 | 21 | 7 | 2 | 2 |
| 18 | Кундах | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | Кунды | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| 20 | Куркли | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| 21 | Курла | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Лахир | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Мукар | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 24 | Паласма | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Тулизма | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Турцы | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Убра | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Унчукатль | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| 29 | Ури | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 30 | Хулисма | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| 31 | Хуна | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 32 | Хури | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 33 | Хурукра | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 34 | Хурхи | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 35 | Хуты | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Читур | - | - | - | - | - | 1 |
| 37 | Чукна | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 38 | Чуртах | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Шара | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Шахува | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Шовкра | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 42 | Шуни | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 20 | 17 | 60 | 46 | 4 | 26 |

Предприятия общепита

Таблица №9

| Тип объекта | Наименование | Населенный пункт | Улица | Режим работы | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие общественного питания | Лакия | с. Кумух | ул. Сурхайхана-1 | 10.00 час – 19.00 час | 4 |
| Предприятие общественного питания | Уют | с. Кумух | ул. И.Шамиля | 10 час. – 15.час | 2 |
| Предприятие общественного питания | Централ | с. Кумух | ул. Сурхайхана-1 | 10.00 час – 19.00 час | 6 |
| Предприятие общественного питания | Мускат | с. Кумух | ул. Сурхайхана-1 | 10.00 час – 19.00 час | 3 |
| Предприятие общественного питания | Столовая | с. Кумух | ул. Сурхайхана-1 | 10.00 час – 19.00 час | 2 |

- Современное состояние системы санитарной очистки и уборки МР «Лакский район» с подведомственной территорией Лакского района

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

Анализ состояния систем утилизации ТКО показал, что поселение испытывает большие трудности по организации вывоза мусора.  Это касается и жилых зон населенных пунктов, и прибрежных территорий и мест массового отдыха. Следствием  отсутствия внятной программы сбора и утилизации ТКО являются повсеместно существующие несанкционированные свалки. На территории района площадка временного хранения  ТКО организована в с. Кумух

Проектирование  нового полигона в районе связано с долгосрочной перспективой развития системы утилизации ТКО муниципального  района.

Обеспечение чистоты и порядка на территории Лакского района

На территории   района  действуют «Правила благоустройства и озеленения территории  Лакского района»,  которые устанавливает порядок содержания и организации уборки территории поселений, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Лакского района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования. Территория сельского поселения закреплена за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка.

Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать

рациональный сбор, быстрое удаление коммунальных (хозяйственно – бытовых), в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно – бытового назначения; жидких - из зданий, не оборудованных системой канализации; уличного мусора и других бытовых отходов.

Зимняя уборка улиц и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи.

Летняя уборка включает сбор мусора на дорогах и улицах, в местах общественного  пользования, в местах массового скопления людей. Периодичность выполнения основных операций по уборке устанавливается администрацией сельского поселения в зависимости от значимости (категорий) улиц.

На всех улицах и остановках общественного транспорта, у магазинов и других

местах общего пользования юридическими лицами и гражданами, в ведении

которых находятся указанные территории (здания), должны быть выставлены

урны в соответствии с санитарными нормами Санитарные правила и нормы

СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правила содержания территорий

населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. N 4690–88), очистка урн должна производиться ежедневно по мере их наполнения.  Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в Лакском районе осуществляет   специализированная организация ООО « Даг-Эко-Дом».

Главным методом утилизации твердых коммунальных отходов является временное размещение их на полигоне в с. Кумух

От частного сектора  по  сельским поселениям сбор и вывоз ТКО осуществляется путем заключения договоров на сбор и вывоз ТКО между юридическими и физическими лицами  и ООО « Даг-Эко-Дом». Сбор и вывоз ТКО осуществляет ООО «Даг-Эко-Дом»  по графику, согласованному с жителями населенных пунктов.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов организаций и предприятий

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории МР «Лакский район», обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора и твердых коммунальных отходов.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих

субъектов - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение,

правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном

земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за

юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных

законодательством. Прилегающая территория - территория, непосредственно

примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной

площадке, объектам торговли и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т. ч. и у индивидуальных предпринимателей. За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной деятельностью.

Уборка и содержание объектов с обособленной территорией (клубы,  ФАПы и т. д.) на расстоянии 10 метров по периметру ограждения, а также отдельно стоящих объектов (киоски, магазины и т. д.), независимо от формы собственности и прилегающей к ним территории на расстоянии 10 метров от крайней стены здания, сооружения по всему периметру, осуществляется силами граждан и организаций, в чьем ведении или владении находятся эти объекты.

Территории предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих предприятий (организаций). Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Территории строительных площадок и подъездные пути к ним должны содержаться в соответствии со СНиП 3.01.01–85 «Организация строительного производства», СП 12–136-2002. Уборка территории вокруг строительных площадок не менее чем в 10 метровой зоне по периметру (с учетом границ градостроительной обстановки) и подъездных путей осуществляется силами строительной организации, или застройщика (по их договору).

Для обеспечения сбора и вывоза твердых коммунальных отходов организации, предприятия и индивидуальные предприниматели заключают с эксплуатирующими организациями договор на уборку прилегающих территорий (либо убирают прилегающую территорию самостоятельно), договор на складирование твердых коммунальных отходов и договор на вывоз твердых отходов, который заключается со специализированной организацией.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов населения, проживающего в

частных домовладениях

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны:

- содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории на

расстоянии 5  метров по всему периметру земельного участка, выезды на

проезжую часть дороги;

- своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими

силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке на договорной основе;

- иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок);

- не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу

(включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы

хозфекальной канализации)  отходов  (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;

- не допускать без согласования уполномоченных органов складирование

стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и

оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе

перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);

- после проведения месячника по благоустройству обеспечить в пятидневный

срок вывоз за свой счет всего дворового мусора на площадку временного хранения по складированию твердых коммунальных отходов;

- предъявлять для осмотра представителям администрации сельского

поселения, органам санитарно-эпидемиологического, земельного и

экологического контроля дворовые объекты санитарной очистки (выгребные

ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозбытовой канализации, объекты локального отопления).

Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке обязаны:

- предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги

по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на площадку временного хранения и содержимого выгребных ям на очистные сооружения;

- регулярно не реже одного раза в год на договорных условиях производить очистку водоотводящих канав и лотков от грязи и мусора и вывоз осадка для обезвреживания на площадку временного хранения  твердых коммунальных отходов;

- вывозить по заявкам и за счет владельцев крупногабаритные отходы (включая ветви и стволы деревьев) к местам захоронения или утилизации по мере их

накопления во дворах;

- осуществлять контроль за своевременной санитарной очисткой в частном

жилом секторе и оплатой жильцами в установленные сроки услуг по

санитарной очистке (вывозу отходов и др.);

- оказывать жильцам помощь в организации и проведении работ по санитарной

очистке придомовых территорий и прилегающих участков проезжей части улиц

(включая очистку и ремонт водоотводящих канав, лотков, сетей);

- оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству,

времени и порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов.

На территории сельского поселения периодически образуются

несанкционированные свалки, которые силами администрации сельского

поселения ликвидируются. Стихийные свалки отрицательно влияют на

окружающую среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при

определенных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя

атмосферный воздух продуктами горения и создавая пожароопасную

обстановку.

Мероприятия по развитию системы сбора ТКО в поселении:

- обустройство мест для приема ТКО у населения, установка на территории

населенных пунктов контейнеров для сбора мусора, организация мобильного

вывоза мусора непосредственно от частных домов;

- установка контейнеров для сбора ТКО в местах массового отдыха граждан;

- организация обслуживания мест сбора ТКО;

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

- регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок;

- введение элементов финансового поощрения добровольных бригад,

собирающих несанкционированно складированный мусор и транспортирующихего на площадку временного хранения  ТКО.

Учитывая то, что в настоящее время вывоз мусора становится нормальным прибыльным делом, необходимо содействовать выходу на этот рынок индивидуальных предпринимателей. За счет этого появится конкуренция и можно ожидать снижения стоимости утилизации отходов. В качестве стартовых площадок для индивидуальных предпринимателей могут быть объекты сбора, накопления и хранения ТКО на специально обустроенных площадках при населенных пунктах, а также организация вывоза ТКО на районную  площадку временного хранения для складирования.

Среднегодовые нормы накопления и образования коммунальных бытовых отходов

Таблица №10

| № | Источник образования отходов | Среднегодовая норма образования и накопления | Предполагаемые нормы образования накопления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кг | Куб. м | Кг | Куб. м |
| 1 | Жилые дома | 185,452 на 1 жителя | 2,3 на 1 жителя | 1 951250 | 2 294,9 |
| 2 | Учреждения | 40 на 1 работника | 1,18 на 1 работника | 80 200 | 2 365,9 |
| 3 | Школы | 24 на 1учащегося | 0,12 на 1 учащегося | 18128 | 95,64 |
| 4 | ДОУ | 24 на 1учащегося | 0,12 на 1 учащегося | 4320 | 21,6 |
| 5 | Торговля | 250 на 1 м.кв. площади | 0,46 на 1 кв.м площади | 1250000 | 2300 |
| 6 | Общепит | 24 на 1 посещение | 0,12 на 1 посещение | 72000 | 360 |
| 7 | Объекты здравоохранения | 120 гр. на 1 посещение | 0,7 на 1 посещение | 360000 | 2100 |
| 8 | Коммунальные объекты | 40 на 1 работника | 1,18 на 1 работника | 14000 | 413 |

Отходы 1-2 класса опасности.

На территории сельского поселения могут быть образованы не только  ТКО или отходы, являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса  окружающей среды администрации МР «Лакский район»  приняла постановление №47 от 15.07.2011 года «Об утверждении плана мероприятий по сбору и утилизации отработанных  ртутьсодержащих ламп на  территории  МР «Лакский район»

Примерный перечень отходов, образование которых

возможно на территории сельского поселения

Таблица №11

| № п/п | Наименование отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Место размещения отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | Вывоз 1 раз/год в г. Избербаш |
| 2. | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | 3 | Вывоз на площадку временного хранения |
| 3. | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 91200401004 | 4 | Вывоз на площадку временного хранения |
| 4. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово- розничной торговли продовольственными товарами | 9120110001005 | 5 | Вывоз на площадку временного хранения |
| 5. | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно- воспитательных учреждений | 9120130001005 | 5 | Вывоз на площадку временного хранения |
| 6. | Полиэтиленовая тара поврежденная | 5710290313995 | 5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 7. | Отходы полиэтилена в виде пленки | 5710290201995 | 5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 8. | Стеклянный бой Незагрязненный (исключая бой стекла электроннолучевых трубок и люминесцентных ламп) | 3140080201995 | 5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 9. | Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | 5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 10. | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | 3531010313995 | 5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 11 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 1871020201005 | 5 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |

Основные направления работы администрации сельского поселения

Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые иэкономические условия деятельности и взаимоотношения участников процессаобращения с отходами на всех стадиях.

Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, разработка и утверждение Концепции обращения с отходами.

Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами

производства и потребления.

Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территорий

населенных пунктов является многоаспектной, а решение сложных задач не

проводят в одно действие. Выстроить стройную систему, включающую все

вопросы очистки территории МР «Лакский район», обращения с

отходами от сбора до переработки, требует определенных затрат для решения

задач - экологических, экономических, технологических, законодательных,

социальных, научных, информационных и этических.

Рекомендации для поэтапной организации системы селективного сбора ТКО на территории поселения

1. С целью сокращения объемов отходов, подлежащих депонированию на полигоне, а также с целью использования и переработки вторичного сырья в пригодную для использования продукцию, на предприятии необходимо предусмотреть мероприятия по раздельному сбору и вторичной переработке компонентов отходов, вывозимых на полигон:

- установить на контейнерной площадке временного накопления отходов,

вывозимых на полигон, специализированные контейнеры для сбора вторичных

материальных ресурсов: макулатуры, полимерных изделий, резиновые изделия

отработанные, древесные отходы;

- проведение с сотрудниками предприятия информационно-разъяснительной

работы с целью ознакомления с правилами сбора отходов и вторичных

материальных ресурсов;

- заключение договоров на передачу вторичного сырья со специализированными предприятиями, занимающимися переработкой и использованием данных видов отходов.

Система селективного сбора отходов позволит на 30 –40 % снизить количество отходов, подлежащих вывозу на полигон, рационально использовать вторичные ресурсы.

2. Произвести маркировку мест временного накопления отходов с указанием:

- номера;

- видов отходов, для хранения которых предназначено данное место.

Финансирование мероприятий по санитарной очистке территории сельского поселения

Ежегодно в бюджете сельского поселения предусматривать финансирование

на благоустройство и санитарную очистку территории поселения.

Существующая схема сбора и вывоза твердых отходов

на территории муниципального образования

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством должна осуществляется по планово-регулярной системе, согласно графикам и договорам.

Периодичность удаления бытовых отходов определена исходя из местных условий и в соответствии с правилами содержания территорий населенных пунктов.

Бытовые отходы вывозят по заключенным договорам.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения представлены следующими составляющими:

Отходы должны собираться в контейнера ,установленные в специально отведенных местах на прилегающих к домам территориях, и вывозятся по прямым договорам со специализированным предприятием на полигон ТКО.

Нормативы

накопления твердых коммунальных отходов на территории MP «Лакский район»

Таблица № 12

| № п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица ,в отношении которой устанавливается норматив | Годовой норматив Накопления ( на расч,ед) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Масса,кг | Объем,мЗ |
| Объекты общественного значения |
| 1 | Административные здания, учреждения, конторы: |
|  | Административные офисные учреждения | 1 сотрудника | 101,025753 | 1,99820170 |
| 2 | Предприятия торговли: |
|  | Продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади | 77,58513 | 1,33104185 |
|  | Промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади | 66,626370 | 0,99928605 |
| 3 | Предприятия транспортной инфраструктуры: |
|  | Автомастерские | На 1 работника по ремонту автотранспорта | 265,391922 | 3,36976657 |
|  | Автомобильные заправочные станции | 1 машино-место | 186,537742 | 2,19813240 |
|  | Автомойка | 1 машино-место | 540,839115 | 7,91393000 |
| 4 | Дошкольные и учебные заведения: |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 35,26907 | 0,39578853 |
|  | Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 18,048152 | 0,22671406 |
| 5 | Культурно- развлекательные ,спортивные учреждения: |
|  | Музей | 1 кв. метр общей |  |  |

| - |  | площади | 3,383793 | 0,05012332 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивный зал | 1 место по проекту | 28,51453 | 0,6652125 |
| 6 | Предприятия общественного питания: |
|  | Кафе, учреждения общественного питания | 1 место | 145,102726 | 2,36561283 |
| 7 | Предприятия службы быта: |
|  | Мастерская по ремонту обуви | На 1 рабочее место | 45,396875 | 0,65106875 |
|  | Парикмахерская | На 1 рабочее место | 193,684330 | 3,64224375 |
| Домовладения |
| 1 | Индивидуальные жилые дома населенных пунктов с численностью населения менее 5 тыс. человек. | На 1 жителя | ч. 185,452711 | 2,26660468 |
| 2 | Многоквартирные дома населенных пунктов с численностью населения менее 5 тыс. человек | На 1 жителя | 246,612476 | 2,22237398 |
| Размер тарифа на вывоз ТБО |
| 1 | Размер тарифа на вывоз твердых бытовых отходов на одного человека | На 1 жителя | 40 рублей |  |

Таблица 13

| Среднее фактическое накопление ТКО за день и расчет норматива накопления ТКО с учетом коэффициента неравномерности количества населения |
| --- |
| № пп | Адреса контейнерных площадок/количество контейнеров | Фактическое накопление ТКО за день, м3 | Периодичность вывоза, дн. в неделю | Расчетный норматив накопления ТКО в день, м3 | Расчетный норматив накопления ТКО в месяц, м3 | Расчетный норматив накопления ТКО в год, м3 |
| 1 | Бурши -2 | 1,1719 | 1 раз | 1,1719 | 35,649 | 427,8 |
| 2 | Хулисма - 4 | 1,8903 | 1 раз | 1,8903 | 57,498 | 690 |
| 3 | Кулушац - 1 | 0,3844 | 1 раз | 0,3844 | 11,691 | 140,3 |
| 4 | Куба - 9 | 2,5834 | 1 раз | 2,5834 | 78,581 | 943 |
| 5 | Кубра - 4 | 1,1846 | 1 раз | 1,1846 | 36,032 | 432,4 |
| 6 | Куркли - 9 | 2,8039 | 1 раз | 2,8039 | 85,289 | 1023,5 |
| 7 | Чукна - 2 | 1,04597 | 1 раз | 1,04597 | 31,816 | 381,8 |
| 8 | Щара - 10 | 3,8751 | 1 раз | 3,8751 | 117,87 | 1414,5 |
| 9 | Кумух - 44 | 12,7091 | 5 раз | 12,7091 | 386,58 | 4639,1 |
| 10 | Хурхи - 6 | 3,9507 | 1 раз | 3,9507 | 120,17 | 1442,1 |
| 11 | Кара - 6 | 3,4088 | 1 раз | 3,4088 | 103,69 | 1244,3 |
| 12 | Шовкра - 13 | 3,7113 | 1 раз | 3,7113 | 112,89 | 1354,7 |
| 13 | Тулизма - 4 | 0,4599 | 1 раз | 0,4599 | 13,991 | 167,9 |
| 14 | Говкра - 4 | 0,4663 | 1 раз | 0,4663 | 14,183 | 170,2 |
| 15 | Камахал - 2 | 0,2583 | 1 раз | 0,2583 | 7,858 | 94,3 |
| 16 | Ури - 3 | 0,9452 | 1 раз | 0,9452 | 28,749 | 345 |
| 17 | Мукар - 3 | 1,3610 | 1 раз | 1,3610 | 41,398 | 496,8 |
| 18 | Хури - 9 | 3,2513 | 1 раз | 3,2513 | 98,896 | 1186,8 |
| 19 | Хурукра - 4 | 1,2602 | 1 раз | 1,2602 | 38,332 | 460 |
| 20 | Кукни - 3 | 0,4033 | 1 раз | 0,4033 | 12,266 | 147,2 |
| 21 | Кунды - 6 | 4,8896 | 1 раз | 4,8896 | 148,728 | 1784,8 |
| 22 | Шахува - 2 | 0,2772 | 1 раз | 0,2772 | 8,4330 | 101,2 |
| 23 | Хуна - 3 | 1,0522 | 1 раз | 1,0522 | 32,0072 | 384,1 |
| 24 | Турцы - 2 | 0,2268 | 1 раз | 0,2268 | 6,8997 | 82,8 |
| 25 | Иниша | 0,8128 |  | 0,8128 | 24,7241 | 296,7 |
| 26 | Курла | 0,5166 |  | 0,5166 | 15,7161 | 188,6 |
| 27 | Лахир | 0,2772 |  | 0,2772 | 8,4330 | 101,2 |
| 28 | Унчукатль - 4 | 2,8039 | 1 раз | 2,8039 | 85,2887 | 1023,5 |
| 29 | Камаша - 1 | 0,1638 | 1 раз | 0,1638 | 4,9831 | 59,8 |
| 30 | Караша -1 | 0,8695 | 1 раз | 0,8695 | 26,4490 | 317,4 |
| 31 | Гуйми | 0,4284 |  | 0,4284 | 13,0328 | 156,4 |
| 32 | Кума -1 | 3,03078 | 1 раз | 3,03078 | 92,1885 | 1106,3 |
| 33 | Багикла - 1 | 0,54189 | 1 раз | 0,54189 | 16,48276 | 197,8 |
|  | По району - 62 | 74,3833 |  | 74,3833 | 2262,5463 | 27151,5 |

Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО

Таблица №14

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ООО «Даг-Эко-Дом» | РД, г. Избербаш, улГамидова, д.7 | Директор | 8(963)406-07-62 |
| 2. | «Сельсовет Буршинский» | С. Бурши Лакский район | Глава администрации | 8(928)593-33-37 |
| 3. | «Село Хулисма» | С. Хулисма | Глава администрации | 8(928)593-30-69 |
| 4. | «Сельсовет Кулушацский» | С. Кулушац | Глава администрации | 8(964)022-21-87 |
| 5. | «Сельсовет Кубинский» | С. Куба | Глава администрации | 8(928)839-35-91 |
| 6. | «Сельсовет Кубринский» | С. Кубра | Глава администрации | 8(928)587-66-08 |
| 7. | «Сельсовет Кумухский» | С. Кумух | Глава администрации | 8(964)050-65-56 |
| 8. | «Сельсовет Хурхинский» | С. Хурхи | Глава администрации | 8(988)302-65-18 |
| 9 | «Сельсовет Кундынский» | С. Кунды | Глава администрации | 8(928)544-89-99 |
| 10 | «Село Щара» | С. Щара | Глава администрации | 8(928)534-72-75 |
| 11 | «Сельсовет Шовкринский» | С. Шовкра | Глава администрации | 8(928)516-29-96 |
| 12 | «Сельсовет Камахальский» | С. Камахал | Глава администрации | 8(928)878-34-00 |
| 13 | «Сельсовет Уринский» | С. Ури | Глава администрации | 8(928)046-69-60 |
| 14 | «Сельсовет Курклинский» | С. Куркли | Глава администрации | 8(928)974-21-17 |
| 15 | «Сельсовет Куминский» | С. Кума | Глава администрации | 8(928)586-66-66 |
| 16 | «Сельсовет Унчукатлинский» | С. Унчукатль | Глава администрации | 8(928)520-68-64 |
| 17 | «Сельсовет Карашинский» | С. Караша | Глава администрации | 8(928)594-88-90 |
| 18 | «Сельсовет Хуринский» | С. Хури | Глава администрации | 8(928)674-42-55 |
| 19 | «Сельсовет Хунинский» | С. Хуна | Глава администрации | 8(928)555-21-72 |
| 20 | «Село Кара» | С. Кара | Глава администрации | 8(928)520-93-36 |

5.6.4. Нормы накопления твердых отходов для населения предприятий, организаций, независимо от организационно правовой формы и формы собственности, и индивидуальных предпринимателей Лакского района

Таблица 15

Нормы накопления ТОП

для субъектов предпринимательской деятельности

и частного сектора

| № п/п | Объект образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | на 1заправочное место | 2,9 |
| 2 | Аптеки | на 1 м2 торговой площади | 0,08 |
| 3 | Ателье, мастерские по ремонту одежды, обуви, сервисные центры по ремонту бытовой техники, мастерские по ремонту часов, ювелирных изделий | на 1 мастера | 0,6 |
| 4 | Гостиницы | на 1 место | 1 |
| 5 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, киоски, павильоны | на 1 м2 торговой площади | 0,5 |
| 6 | Магазин ювелирный | на 1 м2 торговой площади | 0,08 |
| 7 | Парикмахерские, салоны красоты | на 1 мастера | 1,3 |
| 8 | Предприятия общественного питания (кафе, бары, столовые, закусочные и др.) | на 1 посадочное место | 0,8 |
| 9 | Рынки | на 1торговое место | 1,5 |
| 10 | Салоны мобильной связи | на 1 м2 общей площади | 0,16 |
| 11 | СТО автомобилей | на 1 сотрудника | 0,97 |
| 12 | Другие непроизводственные предприятия, юридические образования, ПБОЮЛ | на 1 сотрудника | 1,1 |
| 13 | Жилые дома (частный сектор) | куб.м на 1 чел. в месяц | 0,125 |

3.1 Общее состояние окружающей среды и основные экологические

проблемы на территории муниципального образования

территория по состоянию здоровья населения и окружающей среды не может быть отнесена к зоне чрезвычайной экологической ситуации. Однако имеется ряд экологических проблем:

- неудовлетворительное качество питьевой воды;

- недостаток питьевой воды

- недостаток канализационных сетей и отсутствия системы обезвреживания;

  - Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения,

предприятий и организаций

3.2.1 Общие положения.

Многоквартирные дома населения в полном объеме оснащены централизованным водоснабжением и водоотведением. Объем водоотведения определяется путем суммирования объемов потребления холодного и горячего водоснабжения (в зимнее время).

В неканализированной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

3 Твердые отходы производства и потребления

3.3.1Существующая схема сбора и вывоза твердых отходов

на территории муниципального района

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального района в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.

Периодичность удаления бытовых отходов согласована с территориальным управлением Роспотребнадзора по Кулинскому (Лакскому) районам, исходя из местных условий, в соответствии с правилами содержания территорий населенных пунктов.

Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин. Для удобства жителей района маршрутные графика предусматривают сбор отходов с 06.30 до 17.00.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения представлены следующими составляющими:

1. Отходы, которые по своим габаритам помещаются в приемную камеру спецмашины собираются специализированной организацией по прямым договорам с населением.

2. Отходы, которые по своим габаритам не помещаются в приемную камеру спецмашин, а также отходы от уборки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, эти отходы собираются в контейнера и вывозятся специализированной организацией по договорам с управляющей обслуживающей организацией, ТСЖ и ЖСК.

3. Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной близости от контейнерных площадок и вывозятся управляющими, обслуживающими организациями, ТСЖ самостоятельно, либо по договору со специализированным предприятием.

Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных домовладений вывозятся по прямым договорам со специализированным предприятиям. Навоз, образующийся в результате содержания КРС вывозятся арендаторами земельных участков (пайщики) два раза в год (весна, осень) на поля сельхозпроизводителей и используется как органическое удобрение, на основании договоров.

3.4  Мойка и дезинфекция контейнеров

Специализированные установки для мойки контейнеров в районе отсутствуют. В процессе эксплуатации мойка контейнеров не производится. Частичная мойка и дезинфекция контейнеров и контейнерных площадок осуществляется управляющими (обслуживающими) организациями.

3.5 Мойка и дезинфекция мусоровозов

В летний период времени мойка мусоровозов осуществляется ежедневно на полигоне ТБО  при помощи специализированного автомобиля (поливомоечный автомобиль).

В зимний период времени мойка мусоровозов осуществляется по мере загрязнения на производственной базе специализированного предприятия.

Таблица№ 16

| Наименование управляющей, обслуживающей организации | Число обслуживаемых жителей, чел. | Количество контейнеров, шт. | График вывоза ТБО раз/нед. | Объем вывоза ТБО от жителей м3/сутки | Место образований ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Даг-Эко-Дом» | 11805 | 152 | 1/нед. | 74,3833 | Контейнерные площадки ТБО в населенных пунктах |

Система бестарного вывоза

Таблица №17

| Количество обслуживаемых жителей, чел. | Количество договоров для сбора отходов от населения шт. | График вывоза ТБО раз/нед. | Объем накоплени ТБО от населения кг/год на 1 чел | Объем накоплени ТБО от населения м3/год на 1 чел | Место обезвреживания ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11805 | 0 | 1 раз | 2189,83 | 27151,5 | Полигон в г. Избербаш |

3.6 Санитарное состояние сооружений по размещению отходов

3.6.1 Полигон твердых коммунальных отходов

Временный полигон твердых коммунальных отходов расположен по адресу:с. Кумух, с левой стороны автодороги Кумух-Вачи, размер 300 кв.м.  Расстояние до водного объекта 6 км (река).

Полигон ТКО эксплуатирует МП «_ДагЭко-Дом»на основании договора аренды и лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, транспортированию и захоронению отходов 1-4 классов опасности. Захоронение на полигоне производится путем послойного уплотнения тяжелыми бульдозерами, с последующей изоляцией грунтом.

Количество поступающих отходов определяется исходя из объема кузова транспортного средства и удельного веса отходов. Весовая на полигоне отсутствует, качественный состав отходов определяется визуально охранниками полигона. Мониторинг за состоянием окружающей среды в районе расположения полигона будет осуществлять ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кулинском районе» по договору.

Технико-экономическая характеристика временного полигона

Таблица №18

| Экономическая характеристика полигона ТБО |
| --- |
| 1 |  | Место расположение | К югу от Кумуха, с левой стороны автодороги Кумух-Вачи |
| 2 |  | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 3 |  | Общая площадь полигона | 300кв.м |
| 4 |  | Планируемый срок эксплуатации | 15 лет |
| 5 |  | Объем вывоза ТКО | 0.0743389 м3/сут. |
|  |  | с Куплотнения=3.7 за 1-ый год | 46.875 тыс. м3/год |
|  |  | с Куплотнения=3.7 за 15 лет | 308.63 тыс. м3 |
| 6 |  | Объёмная масса ТКО | 27151,5м3 |
|  |  | в т.ч. среднегодовая 185,5x11805 | 2189,83 кг/год |
| 7 |  | Количество обслуживаемого населения | 11805 |

Объемы заполнения полигона по годам

Таблица №19

| Объём заполнения полигона |
| --- |
| Год | Объём образования отходов тыс.м3 |
|  | Всего, тыс.м3 | От населения |
| 2020 | 27,2 | 20,0 |
| 2021 | 30.6 | 23.5 |
| 2022 | 32.5 | 27.8 |
| 2023 | 33.2 | 28.4 |
| 2024 | 33.6 | 28.7 |
| 2025 | 34.8 | 30.1 |
| 2026 | 34.9 | 30.2 |
| 2027 | 35.5 | 31.0 |
| 2028 | 35.7 | 31.4 |
| 2029 | 35.9 | 31.6 |
| 2030 | 36.1 | 31.9 |
| 2031 | 36.2 | 32.1 |
| 2032 | 36.8 | 32.5 |
| 2033 | 36.9 | 32.9 |
| 2034 | 36.9 | 33.2 |

3.7  Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке, сбору и вывозу крупногабаритного мусора

Специализированное предприятие по вывозу отходов

Таблица №20

| Оснащенность предприятия спец.техникой |
| --- |
| № пп | Наименование | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Трактор | 1 |
| 2 | Грейдер |  |
| 3 | Погрузчик | 2 |
| 4 | Мусоровоз | 38 |
| 5 | Автомобиль | 2 |
| 6 | Поливомоечная машина |  |

3.8  Характеристика производственной базы специализированного предприятия, отвечающего за вывоз и захоронение ТБО

Таблица № 21

| Ориентировочная стоимость уходных работ на 1 га |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. | Кратность | Стоимость работ на 1 га в год, руб. | Объем работ |
| 1 | Выкашивание газонов газонокосилками | 1 м2 | 2.32 | 5 | 116000 | 10000 |
| 2 | Погрузка мусора вручную | 1 тн | 298.53 | 5 | 5970.60 | 4 |
| 3 | Транспортировка мусора на расстояние до 10 км | 1 тн | 138.36 | 5 | 2767.20 | 4 |
| 4 | Размещение отходов | мЗ | 114.63 | 5 | 2292.60 | 4 |
| 5 | Уборка случайного мусора | м2 | 0.05 | 12 | 6000 | 10000 |
| Всего на 1 га в год | 133030.4 |  |

5.6. Нормы накопления твердых отходов от жизнедеятельности населения,

деятельности организаций и предприятий, а также индивидуальных

предпринимателей района

5.6.1. Сведения о действующих в 2019 году нормах накопления

Нормы накопления на одного жителя в год отходов, собираемых в контейнеры, образующиеся от текущего ремонта жилья, опавших листьев, отходов, образующих при обрезке зеленых насаждений в благоустроенном жилом фонде – 0,45 м3 на человека в год.

На крупногабаритные отходы нормы не установлены, они вывозятся управляющими организациями самостоятельно или по договорам.

5.6.2. Методика определения норм накопления твердых отходов

Нормы накопления являются основными расчетными показателями при определении количества специальных трансфертных средств, затрат на сбор, вывоз отходов, планирования работ по очистке района и определении вместимости сооружений по переработке бытовых отходов.

Нормы накопления  не стабильны и изменятся вместе с изменением условий, влияющих на образование бытовых отходов.

При определении норм накопления учитывают суточный коэффициент неравномерности, который служит для определения требуемой максимальной грузоподъемности и вместимости мусоровозного транспорта и объема мусоросборников (контейнеров). В «Методических рекомендациях о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 года № 152 рекомендуется принимать коэффициент суточной неравномерности равным 1,25.

Определение суточной нормы накопления на 1 человека в объемных показателях за сезон производится по формуле:

Vсс = Vо/п х а

где:	Vсс – суточное накопление отходов л/чел.;

Vо – объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения, л;

п – число проживающих человек;

а – продолжительность определения норм накопления (7 сут.).

5.6.3. Экспериментальное определение норм накопления твердых

отходов от населения

Для проведения эксперимента по определению норм накопления твердых бытовых отходов были взяты 6 домов с контейнерными площадками, 30 домов частного жилого сектора.

Средняя дневная норма и расчеты нормативов накопления ТКО с учетом коэффициента неравномерности представлены в таблице на одного человека в год – 1,5 кб.м. мусора, в месяц – 0,125 кб.м, в сутки – 0,0041095 кб.м) :

Таблица 22

| Расчетный норматив потребления услуги с контейнерными площадками |
| --- |
| № пп | Адреса контейнерных площадок | Количест во проживаю щих человек | Расчетный норматив потребления услуги на 1 чел.м3 | Расчетный норматив потребления услуги на 1м2,м3 |
|  |  |  | в сутки | в месяц | в год | в сутки | в месяц | в год |
| 1 | Бурши | 186 | 1,1719 | 35,649 | 427,8 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 2 | Хулисма | 300 | 1,8903 | 57,498 | 690 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 3 | Кулушац | 61 | 0,3844 | 11,691 | 140,3 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 4 | Куба | 410 | 2,5834 | 78,581 | 943 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 5 | Кубра | 252 | 1,1846 | 36,032 | 432,4 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 6 | Куркли | 445 | 2,8039 | 85.289 | 1023,5 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 7 | Чукна | 166 | 1,04597 | 31.816 | 381.8 | 0.0005 | 0.0155 | 0.1860 |
| 8 | Щара | 615 | 3.8751 | 117.87 | 1414.5 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 9 | Кумух | 2017 | 12.7091 | 386.58 | 4639.1 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 10 | Хурхи | 627 | 3.9507 | 120.17 | 1442.1 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 11 | Шовкра | 589 | 3.7113 | 112.89 | 1354.7 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 12 | Тулизма | 73 | 0.4599 | 13.991 | 167.9 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 13 | Говкра | 74 | 0.4663 | 14.183 | 170.2 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 14 | Камахал | 53 | 0.2583 | 7.858 | 94.3 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 15 | Ури | 150 | 0.9452 | 28.749 | 345 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 16 | Мукар | 216 | 1.3610 | 41.398 | 496.8 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 17 | Хури | 516 | 3.2513 | 98.896 | 1186.8 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 18 | Хурукра | 200 | 1.2602 | 38.332 | 460 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 19 | Кукни | 64 | 0.4033 | 12.266 | 147.2 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 20 | Кунды | 776 | 4.8896 | 148.728 | 1784.8 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 21 | Шахува | 44 | 0.2772 | 8.4330 | 101.2 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 22 | Хуна | 167 | 1.0522 | 32.0072 | 384.1 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 23 | Турцы | 36 | 0.2268 | 6.8997 | 82.8 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 24 | Чуртах | 182 | 1,1467 | 34.8821 | 418,6 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 25 | Читур | 103 | 0,6490 | 19,7409 | 236,9 | 0.0004 | 0.0124 | 0.129 |
| 26 | Гущи | 64 | 0,4033 | 12,2662 | 147,2 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 27 | Унчукатль | 445 | 2,8039 | 85,2887 | 1023,5 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 28 | Камаша | 26 | 0,1638 | 4,9831 | 59,8 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 29 | Кара | 541 | 3,4088 | 103.69 | 1244.3 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 30 | Караша | 138 | 0,8695 | 26.4490 | 317.4 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |
| 31 | Кума | 481 | 3,03078 | 92,1885 | 1106,3 | 0.0004 | 0.0124 | 0.149 |
| 32 | Багикла | 86 | 0,54189 | 16,4827 | 197,8 | 0.0003 | 0.0093 | 0.1116 |

Таблица 23

| Среднее фактическое накопление ТКО за день и расчет норматива накопления ТКО с учетом коэффициента неравномерности населения в сельских поселениях |
| --- |
| № пп | Адреса контейнерных площадок, кол-во/кол-во койтейнеров/количество населения | Фактическое накопление ТКО за день, м3 | Периодичность вывоза, дн. в неделю | Расчетный норматив накопления ТКО в день, м3 | Расчетный норматив накопления ТКО в месяц, м3 | Расчетный норматив накопления ТКО в год, м3 |
| 1 | Бурши – 1/2/186 | 1,1719 | 1 | 1,1719 | 35,649 | 427,8 |
| 2 | Хулисма – 2/4/300 | 1,8903 | 1 | 1,8903 | 57,498 | 690 |
| 3 | Кулушац – 1/2/61 | 0,3844 | 1 | 0,3844 | 11,691 | 140,3 |
| 4 | Куба – 2/9/410 | 2,5834 | 1 | 2,5834 | 78,581 | 943 |
| 5 | Кубра –1/ 2/252 | 1,1846 | 1 | 1,1846 | 36,032 | 432,4 |
| 6 | Куркли – 3/9/445 | 2,8039 | 1 | 2,8039 | 85.289 | 1023,5 |
| 7 | Чукна – 1/2/166 | 1,04597 | 1 | 1,04597 | 31.816 | 381.8 |
| 8 | Щара – 5/10/615 | 3.8751 | 1 | 3.8751 | 117.87 | 1414.5 |
| 9 | Кумух – 12/44/2017 | 12.7091 | 5 | 12.7091 | 386.58 | 4639.1 |
| 10 | Хурхи –3/ 6/627 | 3.9507 | 1 | 3.9507 | 120.17 | 1442.1 |
| 11 | Караша – 2/4/138 | 0,8695 | 1 | 0,8695 | 26.4490 | 317.4 |
| 12 | Шовкра –3/ 12/589 | 3.7113 | 1 | 3.7113 | 112.89 | 1354.7 |
| 13 | Тулизма –1/ 2/73 | 0.4599 | 1 | 0.4599 | 13.991 | 167.9 |
| 14 | Говкра – 1/2/74 | 0.4663 | 1 | 0.4663 | 14.183 | 170.2 |
| 15 | Камахал –1/ 2/53 | 0.2583 | 1 | 0.2583 | 7.858 | 94.3 |
| 16 | Ури – 1/3/150 | 0.9452 | 1 | 0.9452 | 28.749 | 345 |
| 17 | Мукар –1/ 3/216 | 1.3610 | 1 | 1.3610 | 41.398 | 496.8 |
| 18 | Хури –3/ 7/516 | 3.2513 | 1 | 3.2513 | 98.896 | 1186.8 |
| 19 | Хурукра – 1/2/200 | 1.2602 | 1 | 1.2602 | 38.332 | 460 |
| 20 | Кукни – 1/2/64 | 0.4033 | 1 | 0.4033 | 12.266 | 147.2 |
| 21 | Кунды – 2/6/776 | 4.8896 | 1 | 4.8896 | 148.728 | 1784.8 |
| 22 | Шахува –1/ 2/44 | 0.2772 | 1 | 0.2772 | 8.4330 | 101.2 |
| 23 | Хуна – 1/3/167 | 1.0522 | 1 | 1.0522 | 32.0072 | 384.1 |
| 24 | Турцы – 1/2/36 | 0.2268 | 1 | 0.2268 | 6.8997 | 82.8 |
| 25 | Читур -1/2/103 | 0,6490 | 1 | 0,6490 | 19,7409 | 236,9 |
| 26 | Чуртах – 1/2/182 | 1,1467 | 1 | 1,1467 | 34.8821 | 418,6 |
| 27 | Гущи – 1/2/64 | 0,4033 | 1 | 0,4033 | 12,2662 | 147,2 |
| 28 | Унчукатль – 2/4/445 | 2,8039 | 1 | 2,8039 | 85,2887 | 1023,5 |
| 29 | Камаша – 1/2/26 | 0,1638 | 1 | 0,1638 | 4,9831 | 59,8 |
| 30 | Кара – 2/4/541 | 3,4088 | 1 | 3,4088 | 103.69 | 1244.3 |
| 31 | Кума-1/4/481 | 3,03078 | 1 | 3,03078 | 92,1885 | 1106,3 |
| 32 | Багикла -1/3/86 | 0,54189 | 1 | 0,54189 | 16,48276 | 197,8 |
| итог | 61/165/11805 | 74,383305 |  | 74,383305 | 2262,5463 | 27151,5 |

5.6.4. Нормы накопления твердых отходов для населения предприятий, организаций, независимо от организационно правовой формы и формы собственности, и индивидуальных предпринимателей Лакского района

Таблица 24

Нормы накопления ТОП

для субъектов предпринимательской деятельности

и частного сектора

| № п/п | Объект образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | на 1заправочное место | 2,9 |
| 2 | Аптеки | на 1 м2 торговой площади | 0,08 |
| 3 | Ателье, мастерские по ремонту одежды, обуви, сервисные центры по ремонту бытовой техники, мастерские по ремонту часов, ювелирных изделий | на 1 мастера | 0,6 |
| 4 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, киоски, павильоны | на 1 м2 торговой площади | 0,5 |
| 5 | Магазины ювелирные | на 1 м2 торговой площади | 0,08 |
| 6 | Парикмахерские, массажные салоны, салоны красоты | на 1 мастера | 1,3 |
| 7 | Предприятия общественного питания (кафе) | на 1 посадочное место | 0,8 |
| 8 | Рынок | на 1торговое место | 1,5 |
| 9 | Салоны мобильной связи | на 1 м2 общей площади | 0,16 |
| 10 | СТО автомобилей | на 1 сотрудника | 0,97 |
| 11 | Другие непроизводственные предприятия, юридические образования, ПБОЮЛ | на 1 сотрудника | 1,1 |
| 12 | Жилые дома (частный сектор) | куб.м на 1 чел. в месяц | 0,125 |

В многоквартирных домах,  норма накопления отходов населения определяется путем суммирования норм накопления.

5.6.5. Морфологический состав отходов

Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:

а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;

б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;

в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок;

г) стекло – посуда, тара, бой стекла;

д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;

е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;

ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;

з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, резина.

Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:

- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров управляющих компаний со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату.

Сбор производится в принадлежащие потребителям стандартные контейнеры, стоящие на площадке, имеющие твердое покрытие и находящиеся в непосредственной близости от проезжей части дороги. Количество контейнеров и периодичность вывоза рассчитывается по числу жителей, исходя из нормы накопления.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся управляющими компаниями (организациями) самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

5.7. Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта

Необходимо количество мусоровозов при системе несменяемых сборников и контейнерных машин при сменяемых контейнерах (п) рассчитывают по формуле: п = Qс/В Кисп,

где:	Qс – расчетное среднесуточное накопление отходов с учетом неравномерности накопления, м3;

В – производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3;

Кисп– коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3 определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и совместимостью кузова – В = г х С,

где: 	г – число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в течение 1 рабочего дня;

С – полезная вместимость кузова мусоровоза, м3.

Число рейсов за рабочий день (г) определяют по формуле:

г = t/t1 = (60х(Т - lо/v) х tn+60 х lnх 2/v + tр]

где 	t – продолжительность чистого рабочего времени, мин.

t1 – продолжительность одного рейса, мин.

Т – продолжительность рабочего дня, час.

lо – расстояние от парка мусоровозов до центра района сбора мусора/км

v – средняя скорость мусоровоза, км/ч.

tn– суммарное время загрузки мусоровоза в районе сбора мусора, включая переезды от одного пункта загрузки к другому и подъезды к местам нахождения сборников, мин.

ln– расстояние между районом загрузки мусоровоза и пунктом разгрузки его в месте приема мусора, км

tр – время разгрузки в пункте приема мусора.

Среднесуточное накопление отходов определяем по формуле:

Qс – среднегодовой объем вывоза отходов, м3

Косн– коэффициент неравномерности накопления отходов равный 1,25

Для расчета необходимого количества мусоровозов принимаем параметры мусоровоза марки КО-440-4 как наиболее удобного с точки зрения работы внутриквартирных территориях населенных пунктов.

i = [60 х (8-7/20)/80 – 60 х 12 х 2/20 + 20] = 459/172 = 267

принимаем число рейсов мусоровоза за рабочий день г=3

В = 3 х 20 = 60 м3

Qс= 1,25 х 108296/365 = 370,88 м3

г = 370,88/60 х 0,7 = 4,33

Таким образом для организации вывоза мусора с территории населенных пунктов района по планово регулярной системе необходимо еще 4 (четыре) мусоровоза марки КО-440-4.

5.8. Требования к оборудованию контейнерных площадок

Контейнерная площадка – специально оборудованное место под установку емкости (контейнера) для сбора отходов. Контейнерные площадки для сбора бытовых отходов должны располагаться по согласованию с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в Кулинском районе (Лакском)  на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание на основании решения комиссии по архитектуре и градостроительству.

Они должны иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон. Высота ограждения не менее 1,5 метра. Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования спецтранспорта. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5 м, двухстороннем – 6 м.

Необходимое количество контейнеров пс  рассчитывается по формуле:

пс= (Qс х t/v х k2) х k3

где: 	Qс – среднесуточное накопление отходов, м3

t – предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.

v – емкость водного контейнера, м3

k2 – коэффициент наполнения сборника, равный 0,9

k3 – коэффициент учитывающий контейнеры, которые находятся по санитарным нормам 1 день

пс= (370,88 х 1/0,75 х 0,9) х 1,05 = 467 шт.

5.9. Рекомендации по организации труда на полигонах бытовых отходов

Полигоны (усовершенствованные свалки) являются наиболее распространенными сооружениями по обезвреживанию твердых бытовых отходов, удаляемых из населенных мест.

На полигоны принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, мелкий строительный мусор и т.д. На полигонах выполняются следующие работы: прием, складирование, уплотнение и изоляция ТКО, учет поступающих машин и определение примерного объема ТКО.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТКО на полигоне выполняются механизировано.

Места складирования ТКО разбиваются на участки (карты), мусоровозы разгружаются у рабочей карты, площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на две части, на одной разгружается мусоровоз, на другой работает бульдозер, освобождая ее от отходов, выгруженных ранее, на освобожденную часть направляются мусоровозы сменяя бульдозеры. Сменная схема разгрузки мусоровозов обеспечивает широкий фронт работы бульдозерам, сдвигающих ТКО на рабочую карту. Уплотнение уложенных на рабочей карте ТКО слоями до 0,5 м осуществляется тяжелыми бульдозерами, уплотнение бытовых отходов достигается 4-кратным проходом бульдозера по одному месту.

При соблюдении правил уплотнения отходов уложенных в сутки на рабочую карту, в 3-5 раз меньше объема доставляемых отходов на полигон. Для контроля высоты образуемого слоя отходов и степени их употребления на карте устанавливается мерный столб (репер).

Для задержания легких фракций отходов, устанавливаются сетчатые ограждения. Уплотненный слой отходов высотой 2 м изолируется (покрывается) грунтом. Разработка грунта и доставка его на рабочую карту выполняются скреперами и самосвалами.

Летом, в пожароопасные периоды, осуществляется увлажнение отходов. Противопожарные меры безопасности на полигоне проводятся силами рабочих.

5.10. Рекомендации по составу обслуживающего персонала полигона

для захоронения отходов с ежесуточным приемом отходов менее 1500 м3

- Заведующий полигоном бытовых отходов (мастер) – 1 чел.

- Численность рабочих – 6 чел. в смену, в том числе: прием ТКО на полигоне – 1 чел.

- Складирование отходов на полигоне – 2 чел. (машинист бульдозера, водитель мусоровоза)

- Разработка грунта для изоляции отходов – 1 чел. (машинист экскаватора)

- Перевозка грунта для изоляции отходов – 1 чел. (водитель самосвала)

- Охрана полигона 1 чел. (сторож)

5.11. Рекультивация полигонов для размещения отходов

Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народохозяйственной ценности  восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Рекультивацию закрытых полигонов (территорий) проводит организация эксплуатирующая полигон, после получения разрешения на проведение работ в органах Роспотребнадзора и с участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация. Рекультивация полигона выполняется в два этапа, технический и биологический.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Технический этап рекультивации включает исследование состояния свалочного тела и его воздействия на состояние окружающей природной среды, подготовку территорий полигона (свалки) к последующему целевому использованию.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов – процесса уплотнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния.

Закрытие полигона для приема ТКО осуществляется после отсыпки его на проектную мощность. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации. При планировке изолирующего слоя необходимо обеспечивать уклон к краям полигона. Укрепление наружных откосов полигона должно проводиться с начала эксплуатации полигона по мере увеличения высоты складирования. Материалом для засыпки наружных откосов полигона служит предварительно снятый при его строительстве растительный грунт.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо производить их озеленение непосредственно после укладки изолирующего слоя. По склонам высаживаются защитные насаждения и устраиваются трассы.

5.12. Рекомендации по организации централизованной планово-регулярной

схемы сбора, вывоза и захоронения бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление твердых бытовых отходов следует производить по централизованной планово-регулярной схеме.

При планово-регулярной схеме сбора и вывоза бытовых отходов режим работы спецмашин должен быть установлен из условий ежедневной эксплуатации. Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин, количество повторных пробегов по одному участку сводится к минимуму.

В целях реализации предложенной схемы в условиях Лакского района рекомендуется:

1. Предприятиям, организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности для расчета затрат на услуги по сбору и вывозу отходов необходимо применять норму накопления твердых бытовых отходов (таблица 25).

Таблица 25

| Степень благоустройства жилья | Единица измерения | Уровень норматива |
| --- | --- | --- |
| В жилых домах, многоквартирных | куб.м. на 1 человека в месяц | 0,19166 |

Накопление за год – 27151,5куб.м ТКО в районе.

2. При проектировании объектов нового строительства в обязательном порядке предусматривать строительство контейнерных площадок, которые в период строительства и последующей эксплуатации будут использоваться для временного хранения отходов.

3. Разрешить функции вывоза и захоронения отходов.

4. Обеспечить благоприятные условия для создания и работы предприятий экологической направленности.

5. Оборудовать дворы многоквартирных домов сквозными проездами, исключающими необходимость движения мусоровозов задним ходом.

6. Разработать и утвердить сезонные графики движения мусоровозов.

7. Оборудовать полигон бытовых отходов автомобильными весами и стационарными приборами для контроля уровня радиации доставляемых отходов.

8. Построить третью карту полигона бытовых отходов.

9. Предоставление услуг по вывозу бытовых отходов осуществлять в соответствии с действующим законодательством на основании договоров между управляющими организациями и специализированной организацией по вывозу отходов. В случае сохранения схемы прямых договоров специализированной организацией по вывозу отходов, с населением заинтересованной стороне обеспечить принятие решения общими собраниями собственников помещений многоквартирных домов о сохранении прямых договоров и изменении размера платы за содержание общего имущества.

- Рекомендации по организации летней уборки объектов придомовых территорий и внешнего благоустройства Лакского района

6.1. Общие положения.

Задачей летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на территориях, эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источниками повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.

Уборка территории в летний период

Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В случае резкого изменения погодных условий, в соответствии с распоряжением главы МР «Лакский район», сроки проведения летней уборки могут изменяться. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные распоряжением главы МР «Лакский район».

Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон, улиц и переулков осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 08.00 ч. до 21.00 ч., а на улицах с интенсивным движением транспорта - в ночное время (с 23.00 ч. до 06.00 ч.).

Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и переулков,
производится в ночное (с 23.00ч. до 06.00ч.) и дневное время в соответствии с технологическими рекомендациями

При мойке проезжей части не допускается выбивание струёй воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близкорасположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

В жаркие дни (при температуре воздуха свыше +25° С) производится поливка дорожных покрытий по мере необходимости.

Организации, ответственные за уборку территорий, в период листопада производят сгребание опавшей листвы в кучи, не допуская разноса по улицам и последующим вывозом в специально отведенные места. Запрещается сжигать опавшие листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и мелкого мусора.

Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором.

Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, промыты.

Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора, травы, поросли на расстоянии 2м.

Стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели, элементы благоустройства дороги должны содержаться в технически исправном состоянии и в чистоте.

Предприятиям, организациям, учебным, лечебным заведениям, учреждениям, кооперативам, объектам независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, а также арендаторам и владельцам домовладений и земельных участков вменяется в обязанность в летнее время очищать закрепленные и прилегающие территории от сорной растительности. Вырубку и покос сорной растительности необходимо производить до ее цветения и созревания семян. Производить своевременное скашивание травы (высота травостоя на партерных газонах 6-8 см, на обыкновенных 10-15 см).

Летнее содержание дворовых территорий

Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется предприятиями жилищно-эксплуатационного хозяйства механизированным способом или вручную до 08.00ч., чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.

Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на балансодержателей.

Искусственные покрытия дворовых территорий должны соответствовать установленным требованиям.

Домовладельцы осуществляют содержание прилегающих территорий в границах, установленных в соответствии с п. 1.2.5. настоящих Правил.

Уборка территории в зимний период

Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются распоряжением Главы администрации МР «Лакский район».

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега.

Организации, отвечающие за уборку территорий (службы заказчиков и подрядные организации), в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

При уборке пешеходных дорожек, тротуаров, дорог и иных покрытий в парках,  садах, скверах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Складирование снега, содержащего химические вещества, на газоны и иные территории, занятые зелеными насаждениями, а также повреждение зеленых насаждений при складировании снега запрещается.

В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (малые архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние утренние часы.

Уборка придомовых территорий должна производиться в следующей последовательности: вначале уборка снега с тротуаров под скребок, а в случае гололеда и скользкости - посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек, а затем дворовых территорий.

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, наземных пешеходных переходах, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:

Обработка проезжей части противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада и производиться по технологии комплексных работ.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц и переулков - крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, привокзальная площадь и т.д.

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с дорог, по которым проходят маршруты движения пассажирского транспорта.

При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части улиц и переулков, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне, вблизи железнодорожных переездов;

- ближе 5 метров от пешеходных переходов и мест разворотов на улицах с разделительным газоном;

-	ближе 20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц с интенсивным движением транспорта не должна превышать 1,0 метра, а на улицах без движения общественного транспорта - 0,5 метров, высота снежных валов должна быть не более 0,75 метра, валы снега должны быть подготовлены к погрузке.

Формирование в лотковой зоне дорог снежных валов, превышающих указанные размеры, запрещается.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта, тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях, пешеходных дорожек и других пешеходных зон от снега и наледи производится на всю ширину под скребок.

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения.

В период снегопадов и гололеда:

- тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололеднымиматериалами. Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за предприятиями, организациями и иными лицами, выполняющими работы, не должно превышать двух часов с начала снегопада.

В период интенсивного снегопада (более 1 см\час.) на тротуарах и лестничных сходах мостовых сооружений помимо обработки противогололедными материалами должны расчищаться проходы для движения пешеходов, места расположения пожарных гидрантов и подъездов к ним.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Время, необходимое для проведения снегоуборочных работ на тротуарах, не должно превышать 2-часов после окончания снегопада.

Сгребание и уборка скола с тротуаров должны производиться одновременно со скалыванием наледи и складироваться вместе со снегом в прилотковую зону дороги.

Очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др.. элементов фасада здания от снега и ледяных наростов должна производиться по мере необходимости в зависимости от погодных условий организациями (лицами), осуществляющими техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, строений и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов, транспортом персонала, выполняющего эти работы.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования.

Сбрасывание с кровель снега и ледяных наростов без принятия мер, обеспечивающих полную сохранность деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков и др. объектов запрещается.

Сброшенный с кровель снег и ледяные наросты должны немедленно убираться с тротуаров, проездов и складироваться вместе со снегом с последующей вывозкой.

При наступлении оттепели очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др. элементов фасадов здания от снега и ледяных наростов должна производиться немедленно.

Зимняя уборка дворовых территорий

Тротуары, на дворовых территориях должны быть очищены от снега и наледи навею ширину тротуара под скребок.

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны на дворовых территориях убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения.

При снегопадах и возникновении наледи производится обработка тротуаров и внутриквартальных проездов противогололедными материалами согласно требованиям .

Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест.

В первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы, подъезды к контейнерам для сбора мусора и пожарным гидрантам, а также к газораспределительным установкам.

Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

2.14.5. Организация по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должна организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока в местах, где это требуется для нормального оттока талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневый сети" - общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

Особые условия уборки

При любых видах уборки и благоустройства населенных пунктов запрещается:

Повреждать и уничтожать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах, территориях, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.

Обрабатывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах многоэтажных домов и прочих свободных участках без согласования.

Сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, скверах, на территориях предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных домовладений.

Устраивать выпуск сточных вод из жилых домов и предприятий на газоны, в приствольные лунки зеленых насаждений.

Проездки, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники по газонам, скверам и др. озелененным территориям.

Ремонт и мойка автотранспортных средств в несанкационированных местах, установка гаражей и тентов на газонах и в зеленых зонах.

Складирование стройматериалов, грузов, конструкций и т. д. на газонах и в зеленых зонах.

Основной задачей, стоящей перед администрациями поселений в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО в соответствии с действующим природоохранным законодательством . Решение этой задачи позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

6.1.Морфологический состав отходов

Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:

а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;

б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;

в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок;

г) стекло – посуда, тара, бой стекла;

д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;

е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;

ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;

з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, резина.

Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:

- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров управляющих компаний со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату.

Сбор производится в принадлежащие потребителям стандартные контейнеры, стоящие на площадке, имеющие твердое покрытие и находящиеся в непосредственной близости от проезжей части дороги. Количество контейнеров и периодичность вывоза рассчитывается по числу жителей, исходя из нормы накопления.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся управляющими компаниями (организациями) самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

Для охраны окружающей среды от загрязнения и засорения отходами,         упорядочения деятельности по обращению с ними в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» необходимо:

-            ликвидировать несанкционированные свалки на территории муниципального образования;

-            исключить размещение (захоронение) отходов на территории водоохранной зоны водных объектов;

-            принять участие совместно с районной администрацией при разработке проекта «Организация системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами » с внедрением схемы санитарной очистки;

-            ввести на территории муниципального образования порядок сбора отходов, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие);

-            организовать планово-регулярную очистку территории жилой застройки от жидких и твердых отходов потребления;

-            провести паспортизацию опасных отходов;

-            к обращению с опасными отходами допускать лиц, имеющих профессиональную подготовку;

-            обеспечить соблюдение требований безопасности при транспортировании опасных отходов к объектам размещения.

6.2. Расчет необходимого количества транспорта.

На территории МР «Лакский район»,сбор и накопление ТБО в контейнера осуществляется во всех населенных пунктах. Для организации централизованной планово-регулярной   схемы сбора, вывоза бытовых отходов на территории поселения нужно 4 (четыре) автомашины- мусоровоза Для очистки территорий населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний периоды, приведения обочин внутрипоселковых дорог (ликвидация сорной растительности) необходимо иметь грейдер -1 шт.

6.3.Рекомендации по организации централизованной планово-регулярной

схемы сбора, вывоза бытовых отходов.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых бытовых отходов следует производить по централизованной планово-регулярной схеме.

При планово-регулярной схеме сбора и вывоза бытовых отходов режим работы спецмашин должен быть установлен из условий ежедневной эксплуатации. Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин, количество повторных пробегов по одному участку сводится к минимуму.

В целях реализации предложенной схемы на территории сел  рекомендуется:

1. Предприятиям, организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности необходимо заключить договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов;

2. При проектировании объектов нового строительства в обязательном порядке предусматривать строительство контейнерных площадок, которые в период строительства и последующей эксплуатации будут использоваться для временного хранения отходов;

3. Обеспечить благоприятные условия для создания и работы предприятий экологической направленности;

4. Разработать и утвердить сезонные графики движения транспорта для вывоза ТБО;

5 Рекомендации по организации весенне-летней уборки объектов придомовых территорий и внешнего благоустройства территории   МР «Лакский район»:

- производится уборка закрепленных территорий в зависимости от погодных условий;

- запрещаются в данный период уборки сжигание листвы, полимерной тары, пленки и т. д. на убираемых территориях,

- по постановлению главы муниципального района «Лакский район» проводятся в данный период общественные санитарные дни, экологические месячники и субботники по очистке территорий;

- систематически проводится борьба с сорной растительностью, особенно с растениями, которые вызывают аллергические реакции у населения.

В ы в о д ы:

Экологическую обстановку на территории муниципального района «Лакский район» в настоящее время можно отнести к категории - благополучная.

Необходимо разработать планы мероприятий по очистки территории по каждому сельскому поселениюи осуществлять его реализацию

Для выполнения намеченного плана мероприятий по очистке территории необходимо иметь собственный автотранспорт. Бюджет поселения является дотационным, поэтому необходимо привлечение на территорию инвесторов.

Необходимо   выполнение ряда организационных мероприятий, по охране окружающей среды. Наиболее важными из них являются:

организация в пределах сельских поселений мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ;

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов,  должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной отрасли на территории района, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителям специализированных в данной области предприятий правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях;

В результате выполнения такой работы органы местного самоуправления получают эффективное средство осуществления контроля над системой обращения с отходами. Что позволяет исключить нарушения в ее функционировании, а, следовательно, свести к минимуму вероятность появления новых стихийных свалок мусора и разрастания существующих, административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства на территории МР «Лакский район»».

Схемы размещения  отходов по населенным пунктам

Лакского района